## Slide 1
南栗橋BLP街区
検討報告
モビリティシェア
配置・運用・費用の検討
作成日：2026年10月22日
作成：検討チーム
全96条件×10回のシミュレーション

## Slide 2
OPERATION
駅ポート・運用・費用
低位：駅18台・年間284万円
高位：駅32台・年間421万円
日中の再配置（b・c）は一部の条件でのみ有利。
運用a（夜1回の再配置）
失敗率5%以下で最安の構成（代替あり）
結論：推奨案
Recommendation
PORT
住宅側ポート3か所
徒歩＋走行＋施設側徒歩の合計が最小になる3地点（P1〜P3）。各ポートの担当戸数は 60・114・56 戸。
駅西口ポート・モビリティステーションは固定。
p-median／車種比率で加重
FLEET
混在フリートの台数
低位：自転車15＋キックボード10＝25台
高位：自転車24＋キックボード16＝40台
（10回の中央値。駅ポートの朝の初期配置を含む）
自転車60.3%：キックボード39.7%

## Slide 3
住宅側ポート・台数・駅ポート・運用・費用
推奨案の内容
Recommended Plan
低位需要（転換率12%・暫定）
住宅側ポート3か所・電動アシスト自転車15台＋電動キックボード10台・駅ポート18台分（最大在庫18台、朝の初期配置5台）・運用はa：夜1回、年間費用は284万円（1トリップ475円・1台11.8万円/年）。1か月の充足率は95.6%。
高位需要（転換率24%・暫定）
住宅側ポート3か所・電動アシスト自転車24台＋電動キックボード16台・駅ポート32台分（最大在庫32台、朝の初期配置5台）・運用はa：夜1回、年間費用は421万円（1トリップ358円・1台10.6万円/年）。1か月の充足率は95.8%。
■ P1〜P3：住宅側ポート（点の色＝利用するポート） ◆ 駅西口ポート・モビリティステーション

## Slide 4
171戸→230戸（既存街区171戸・新規街区59戸）・あり(ii)・運用a・駅25台
新規街区の追加による変化
Effect of the New District
Chart: 失敗率5%の最小台数（中央値、空欄＝未達）
| 低位 | 高位 | 旧10% | 旧30%
171戸 | 20.5 | 32.5 | 18 | 51
230戸 | 24 | 77.5 | 22
需要 | 充足率80% | 失敗率5% | 年間費用（5%）
低位 | 12台→15台 | 20台→24台（+17%） | 248万円→288万円
高位 | 20台→26台 | 32台→78台（+138%） | 351万円→713万円
旧10% | 10台→13台 | 18台→22台（+22%） | 230万円→270万円
旧30% | 24台→33台 | 51台→未達（—） | 502万円→—
戸数は+35%。需要は戸数に比例して増えるが、台数の増え方は需要シナリオと駅ポートの空きで変わる。
新規街区はモビリティステーションから離れているため、住宅側ポートの位置も見直される（推奨案のページの地図）。
新規街区の道路は計画図（区画道路・歩行者専用通路）をデジタイズして地図に統合。

## Slide 5
全96条件 × 各10回（乱数を変えて）を計算
検討の概要と条件
Overview & Conditions
項目 | 内容
需要シナリオ | 低位・高位（暫定）／旧シナリオ転換率10%・30%
代替乗車 | (i) 希望車種が無ければ徒歩／(ii) 他の車種があれば乗り、無ければ徒歩（基本は(ii)）
リバランス | a 夜1回／b a＋9:30 駅の余剰を戻す／c b＋15:30 住宅側と駅をそろえる
駅ポート容量 | 18台（区画①のみ）・25台（基本）・32台（区画②も2列）・40台（拡大案（仮））
目標 | 貸出失敗率 20%（充足率80%）・5%・1% それぞれの最小台数
1回の計算 | ①平日・晴れの1日×40回で最小台数を探索 → ②その台数で1か月（平日・休日・気象）→ ③年間費用
前提 | 住宅230戸（既存街区171戸・新規街区59戸）・駅は片道・イオンは往復・キックボードは電池交換で4時間停止
ばらつき＝同じ条件で乱数（利用希望の発生・気象の並び）だけを変えた10回の差。条件の差と区別して示す。
需要（転換率）と気象倍率は暫定値。東京都資料の数値に差し替えて再計算する（scripts/run_study.py）。

## Slide 6
代替乗車あり(ii)・運用a・駅ポート25台（10回の中央値、括弧は最小–最大）
目標ごとの最小台数
Minimum Fleet by Target
需要 | 充足率80% | 失敗率5% | 失敗率1%
低位 | 9＋6＝15（13–15） | 14＋10＝24（22–26） | 19＋14＝34（29–39）
高位 | 16＋10＝26（24–27） | 28＋42＝78（54–84） | 未達（1/10回）
旧10% | 8＋5＝13（12–14） | 13＋9＝22（21–24） | 18＋12＝30（28–34）
旧30% | 20＋13＝33（32–36） | 未達（0/10回） | 未達（0/10回）
表記：自転車＋キックボード＝合計（中央値）
失敗率1%は5%の約1.3〜1.4倍の台数が要る。高位・旧30%では1%を半数以上の回で達成できない（探索範囲内）。
代替乗車なし(i)と比べ、失敗率5%の台数は24%〜27%少ない（混在フリートのページ）。
需要が多いほど駅ポート25台が満車になりやすく、台数が急増する（駅ポート容量のページ）。
Chart: 最小台数の内訳（中央値、0＝未達）
| 低位 80% | 低位 5% | 高位 80% | 高位 5% | 旧10% 80% | 旧10% 5% | 旧30% 80% | 旧30% 5%
電動アシスト自転車 | 9 | 14.5 | 16 | 28 | 8 | 13 | 20.5 | 0
電動キックボード | 6 | 10 | 10 | 41.5 | 5 | 9 | 13 | 0

## Slide 7
同じ条件で10回計算したときの幅（箱＝25〜75%、薄色＝最小・最大）
結果のばらつき①：最小台数
Variability: Fleet Size
Chart: 失敗率5%の最小台数（合計）
| 低位(i) | 低位(ii) | 高位(ii) | 旧10%(i) | 旧10%(ii)
最小 | 30 | 22 | 54 | 27 | 21
最小〜25% | 2 | 1.25 | 15.75 | 1 | 0.25
25%〜中央値 | 1 | 0.75 | 7.75 | 1 | 0.75
中央値〜75% | 0 | 1 | 2.5 | 1 | 1
75%〜最大 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1
Chart: 充足率80%の最小台数（合計）
| 低位(i) | 低位(ii) | 高位(i) | 高位(ii) | 旧10%(i) | 旧10%(ii) | 旧30%(i) | 旧30%(ii)
最小 | 17 | 13 | 31 | 24 | 15 | 12 | 46 | 32
最小〜25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.25 | 0.25
25%〜中央値 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1.25 | 0.75
中央値〜75% | 0.75 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1
75%〜最大 | 0.25 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 2
運用a・駅ポート25台。(i) 代替乗車なし／(ii) あり。幅は需要の偶然の揺れによるもので、計画台数は上側（75%点〜最大）を見て決めると安全。

## Slide 8
失敗率5%の台数で1か月（平日・休日・気象）を回した結果（全条件・全回）
結果のばらつき②：1か月の運用
Variability: One-Month Simulation
Chart: 1か月の充足率
| 低位 | 高位 | 旧10% | 旧30%
最小 | 0.92664 | 0.92834 | 0.93349 | 0.91784
最小〜25% | 0.019818 | 0.027172 | 0.011486 | 0.035497
25%〜中央値 | 0.010177 | 0.0097777 | 0.01028 | 0.0094098
中央値〜75% | 0.009739 | 0.0057097 | 0.011089 | 0.0067429
75%〜最大 | 0.024656 | 0.012454 | 0.020963 | 0.014029
Chart: 返却失敗率（満車）
| 低位 | 高位 | 旧10% | 旧30%
最小 | 0 | 0 | 0 | 0
最小〜25% | 0 | 0.001718 | 0 | 0.04463
25%〜中央値 | 0 | 0.12123 | 0 | 0.08475
中央値〜75% | 0.033221 | 0.12308 | 0.019045 | 0.27906
75%〜最大 | 0.37371 | 0.24113 | 0.26373 | 0.069182
Chart: 代替乗車率（(ii)のみ）
| 低位 | 高位 | 旧10% | 旧30%
最小 | 0.036446 | 0.018702 | 0.032746 | 0.017638
最小〜25% | 0.025372 | 0.026606 | 0.016435 | 0.02248
25%〜中央値 | 0.010934 | 0.011522 | 0.01059 | 0.010247
中央値〜75% | 0.010582 | 0.052366 | 0.011829 | 0.0053727
75%〜最大 | 0.076055 | 0.46004 | 0.14379 | 0.052222
Chart: 年間総費用（万円）
| 低位 | 高位 | 旧10% | 旧30%
最小 | 267.575 | 400.755 | 257.485 | 462.74
最小〜25% | 71.7438 | 87.8913 | 67.2987 | 130.0438
25%〜中央値 | 25.7475 | 145.29 | 46.6625 | 83.2937
中央値〜75% | 200.07 | 241.5462 | 139.2894 | 678.8181
75%〜最大 | 89.7787 | 445.7725 | 45.9644 | 363.4869
箱ひげは「代替乗車・運用a/b/c・駅ポート容量」の全組み合わせ×10回を需要ごとにまとめたもの。条件ごとの数値は付録の一覧表。

## Slide 9
希望車種が無いときに他の車種で代替できるか
混在フリートと代替乗車
Mixed Fleet & Substitution
Chart: 失敗率5%の最小台数（中央値、0＝未達）
| 低位 | 高位 | 旧10% | 旧30%
代替乗車なし(i) | 33 | 0 | 29 | 0
代替乗車あり(ii) | 24 | 77.5 | 22 | 0
代替乗車率（(ii)・1か月）
6.1%
範囲 1.8%〜56.9%（全条件・全回）
車種の比率は調査Q16（自転車60.3%・キックボード39.7%）。利用者ごとに希望車種を割り当て、往復は同じ車種を希望。
代替を認めると、失敗率5%の台数を24%〜27%減らせる（需要が多いほど効果大）。代替乗車率は数%程度。
代替乗車を基本とする（他の車種があれば乗り、無ければ徒歩）。アプリ・利用規約で他車種への乗り換えを案内する仕組みが要る。

## Slide 10
満車で返却できない「返却失敗」と必要台数への影響
駅ポートの容量（18・25・32・40台）
Station Port Capacity
Chart: 失敗率5%の最小台数（あり(ii)・運用a、0＝未達）
| 低位 | 高位 | 旧10% | 旧30%
18台 | 24 | 0 | 22 | 0
25台 | 24 | 77.5 | 22 | 0
32台 | 24 | 39.5 | 22 | 58.5
40台 | 24 | 39.5 | 22 | 47
需要 | 容量18台 | 容量25台 | 容量32台 | 容量40台
低位 | 2.0%／18台 | 0.0%／22台 | 0.0%／22台 | 0.0%／22台
高位 | — | 24.5%／25台 | 0.8%／32台 | 0.0%／36台
旧10% | 0.3%／18台 | 0.0%／20台 | 0.0%／20台 | 0.0%／20台
旧30% | — | — | 11.9%／32台 | 0.6%／40台
表：返却失敗率／駅ポートの最大在庫（1か月、中央値）
満車で返せない車両は区画外に置かれ、夜の回収まで使えない。そのため夕方の帰宅で不足し、台数が増える。
低位：18台→24台/284万円・25台→24台/288万円・32台→24台/294万円・40台→24台/299万円
高位：18台→未達・25台→78台/713万円・32台→40台/421万円・40台→40台/428万円
低位なら18台で足りる。高位では32台（区画②も2列）が最も安い。

## Slide 11
指定の基準（期待需要＋1台）では、日中のリバランスで台数は減らない
リバランス運用 a・b・c の比較
Rebalancing Patterns
需要 | 運用 | 最小台数 | 作業回/日 | 移動台/日 | 作業分/日 | 年間費用
低位 | a：夜1回 | 24（22–26） | 1.0 | 4.4 | 46 | 288万円
低位 | b：a＋9:30 | 27（25–29） | 1.9 | 7.9 | 87 | 362万円
低位 | c：b＋15:30 | 25（23–28） | 1.9 | 7.2 | 82 | 340万円
高位 | a：夜1回 | 78（54–84） | 1.0 | 13.9 | 88 | 713万円
高位 | b：a＋9:30 | 78（54–84） | 2.0 | 22.9 | 151 | 800万円
高位 | c：b＋15:30 | 78（54–84） | 2.0 | 22.9 | 151 | 800万円
なぜ減らないか
駅は片道利用で、朝に駅へ集まった車両がそのまま夕方の帰宅に使われる。9:30に「夕方の期待需要＋1台」を超える分を住宅側へ戻すと、夕方の偶然の増加に足りず失敗が増える。
15:30のcは、bの後では動かす車両がほぼ無く、bと同じ結果。
追加検証：駅に残す台数を95%点にした場合（1回・駅25台）
需要 | 運用 | 駅に残す基準 | 台数
低位 | a | — | 25
低位 | b | 期待値＋1台（指定どおり） | 28
低位 | b | ポアソン95%点 | 25
低位 | c | ポアソン95%点 | 21
高位 | a | — | 80
高位 | b | 期待値＋1台（指定どおり） | 80
高位 | b | ポアソン95%点 | 80
高位 | c | ポアソン95%点 | 80
駅に残す台数を「95%点」にすると日中のリバランスでも台数が減る場合がある（低位：駅に95%点を残す運用cなら 25→21台）。この基準での全条件の計算は今後の課題。
多くの条件で運用aが有利。ただし 旧30%・あり(ii)・駅32台のc、旧30%・あり(ii)・駅40台のc ではb・cが台数か費用でaを下回る。
軽トラック：キックボード8台・自転車4台/往復、作業30分＋3分/台＋10分/追加往復。

## Slide 12
満車時の扱いと利用離れ（失敗率5%・代替乗車あり(ii)・運用a、各3回の中央値）
運用ルールの追加検証
Operating Rules
満車で返せない車両の扱い（満車が起きる条件のみ）
需要 | 駅容量 | 満車時の扱い | 合計台数 | 返却失敗率 | 作業回/日 | 年間総費用
低位 | 18台 | 区画外→次の作業で回収 | 25台 | 2.0% | 1.0 | 288万円
低位 | 18台 | 運営者が回収に出る | 25台 | 2.1% | 1.2 | 296万円
高位 | 18台 | 区画外→次の作業で回収 | 未達 | — | — | —
高位 | 18台 | 運営者が回収に出る | 未達 | — | — | —
高位 | 25台 | 区画外→次の作業で回収 | 80台 | 23.8% | 1.0 | 726万円
高位 | 25台 | 運営者が回収に出る | 80台 | 23.8% | 2.4 | 805万円
高位 | 32台 | 区画外→次の作業で回収 | 42台 | 1.2% | 1.0 | 439万円
高位 | 32台 | 運営者が回収に出る | 42台 | 1.2% | 1.2 | 446万円
利用離れの強さ α（1年）
需要 | α | 利用希望/日 | 充足率 | 1回あたり費用
低位 | 0.0 | 17.5 | 96.7% | 484円
低位 | 0.5 | 17.1 | 97.0% | 482円
低位 | 1.0 | 16.9 | 96.7% | 494円
高位 | 0.0 | 35.0 | 96.9% | 582円
高位 | 0.5 | 34.7 | 97.0% | 591円
高位 | 1.0 | 34.0 | 97.4% | 594円
α＝前日に借りられなかった割合に対する翌日の利用希望の減り方（仮定）。0は利用離れなし。
台数は「平日・晴れの1日」で決めるため変わらない。年間の利用回数と1回あたり費用に効く。
実証の利用記録で、失敗の翌日に利用が減るかを確かめて値を決める。
運営者が回収に出ても台数は減らない。回収した車両は住宅側ポートに戻るため、夕方の駅の不足は解消しない。
日中の作業と費用が増えるだけ（最大で年78万円増）。満車対策は駅ポートの容量で行う。

## Slide 13
2026年11月：平日・休日（土日祝）・気象（平年の出現日数から抽選）
1か月シミュレーション（推奨案）
One-Month Simulation
Chart: 低位：自転車15＋キックボード10台（運用a）
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
利用希望（回/日） | 4 | 12 | 2 | 25 | 8 | 25 | 10 | 9 | 24 | 11 | 26 | 21 | 28 | 4 | 10 | 37 | 8 | 31 | 30 | 23 | 5 | 11 | 7 | 20 | 39 | 16 | 20 | 5 | 3 | 29
利用（回/日） | 4 | 12 | 2 | 25 | 8 | 25 | 10 | 9 | 23 | 11 | 26 | 21 | 25 | 4 | 10 | 35 | 8 | 30 | 27 | 23 | 5 | 11 | 7 | 20 | 37 | 16 | 20 | 5 | 3 | 27
充足率 97.2%／返却失敗 1.8%／電池交換 0.0回/日
休日11日・雨6日。休日・雨の日は利用希望が少なく、平日晴れが台数を決める。
稼働率 0.65回/台/日
Chart: 高位：自転車24＋キックボード16台（運用a）
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
利用希望（回/日） | 3 | 22 | 5 | 55 | 17 | 50 | 12 | 11 | 51 | 31 | 55 | 54 | 47 | 8 | 13 | 57 | 32 | 35 | 46 | 60 | 12 | 15 | 12 | 58 | 48 | 56 | 47 | 7 | 15 | 72
利用（回/日） | 3 | 22 | 5 | 49 | 17 | 43 | 12 | 7 | 45 | 31 | 43 | 53 | 47 | 8 | 11 | 49 | 29 | 35 | 46 | 58 | 12 | 13 | 12 | 53 | 43 | 51 | 47 | 7 | 15 | 65
充足率 92.5%／返却失敗 0.4%／電池交換 0.1回/日
休日11日・雨6日。休日・雨の日は利用希望が少なく、平日晴れが台数を決める。
稼働率 0.78回/台/日

## Slide 14
12か月を連続で計算（月ごとの曜日・祝日・平年の気象）。年間費用はこの1年分から算出
季節による変化（1年）
Seasonal Variation
Chart: 月別の1日あたり利用回数（推奨案）
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
低位：利用（回/日） | 15.9677 | 16.2857 | 17.6452 | 18.7333 | 15.1613 | 16.5333 | 18.871 | 15.6452 | 13.7333 | 16.5161 | 16.3 | 19.7419
高位：利用（回/日） | 30.5806 | 32.8929 | 33.9677 | 32.5333 | 31.0323 | 33.7333 | 34.2258 | 33.0323 | 27 | 33.2903 | 31.0333 | 37.5484
年間の結果
低位：年間6,121回・充足率96.5%。最少9月・最多12月（差44%）。
高位：年間11,894回・充足率96.0%。最少9月・最多12月（差39%）。
利用離れ（α=0.5、仮定）による利用希望の減少：年平均1.1%（低位）。
梅雨・夏（雨・猛暑）と冬（寒冷）は利用が減る。台数は平日・晴れの日で決まるため、季節で台数は変えない前提。

## Slide 15
推奨案（失敗率5%・代替乗車あり(ii)・運用a、駅ポートは費用が最小の容量）
年間費用と他事例との比較
Annual Cost & Benchmarks
Chart: 年間費用の内訳（万円、中央値）
| 低位 | 高位 | 旧10% | 旧30%
車両（償却） | 120 | 197.5 | 110 | 235
車両維持 | 36 | 59.25 | 33 | 70.5
ポート（償却） | 20 | 20 | 20 | 20
用地 | 45.36 | 72 | 42.12 | 86.4
人件費（リバランス） | 42.5225 | 50.6088 | 40.7375 | 53.4513
軽トラック | 18 | 18.2 | 18 | 18.25
人件費（電池交換） | 1.25 | 2.55 | 1.025 | 3.15
指標（低位／高位） | 本検討 | 他事例
1台あたり年間費用 | 11.8／10.6万円 | 12.8万円（中野区）
運営費に占める再配置費用 | 42%／34% | 3〜4割
稼働率（回/台/日） | 0.67／0.81 | 1.9〜3.1
1トリップあたり費用 | 475／358円 | —
ずれの理由
稼働率が他事例の1/3〜1/5：230戸の閉じた街区で、失敗率5%を守るために朝夕のピークに合わせた台数を持つため。日中は多くが待機。
再配置の割合がやや高い：毎晩の初期配置への戻しを全日で行う前提。
1台あたり費用は他事例とほぼ同じ水準。
単価15万円/台・3年償却、維持1.5万円/台/年、ポート20万円/か所・5年、用地600円/区画/月、人件費1,500円/時、軽トラック500円/回、平日245日・休日120日。

## Slide 16
基準（需要18%・駅25台ほか）からの増減（失敗率5%・運用a）
感度分析①：最小台数
Sensitivity: Fleet Size
Chart: 最小台数の増減（台） 基準 33台
| 手続き時間（秒） 30秒〜120秒 | 自転車の比率 50%〜70% | 歩行速度（km/h） 4.0〜5.5 | 駅ポート容量 18台〜40台 | 需要（転換率） 12%〜24%
下限の値のとき | 0 | -1 | 0 | 43 | -9
上限の値のとき | 0 | 0 | -1 | -1 | 45
読み方
棒の長さ＝その項目を下限・上限に動かしたときの最小台数の変化。上ほど影響が大きい。
最も効くのは「需要（転換率）」、次が「駅ポート容量」。駅ポートが満車になると返却失敗で台数が急増する。
需要は暫定値のため、東京都資料での確定が最優先。
手続き時間・歩行速度・自転車比率の影響は小さい。
各点10回計算した中央値。

## Slide 17
各点で費用が最小の運用を選んだときの年間総費用の増減
感度分析②：年間費用
Sensitivity: Annual Cost
Chart: 年間総費用の増減（万円） 基準 362万円
| 手続き時間（秒） 30秒〜120秒 | 歩行速度（km/h） 4.0〜5.5 | 自転車の比率 50%〜70% | 軽トラック費 ×0.5〜×2 | ポート初期費用 ×0.5〜×2 | 車両単価 ×0.7〜×1.3 | 駅ポート容量 18台〜40台 | 需要（転換率） 12%〜24%
下限の値のとき | 0 | -0.7775 | -8.1762 | -9.0875 | -10 | -49.5 | 331.7388 | -73.1675
上限の値のとき | 0 | -4.0012 | -0.9525 | 18.175 | 20 | 49.5 | 6.6875 | 351.825
読み方
費用は需要（＝台数）と車両単価で大きく変わる。
ポート・軽トラックの単価を0.5〜2倍に動かしても、推奨する運用は変わらない（次ページ）。
車両単価±30%は、そのまま車両償却（費用の約4〜5割）に効く。

## Slide 18
各項目を動かしたとき、推奨案（台数・運用）が変わる値
推奨案が変わる境目
Decision Boundaries
項目 | 推奨案（変わる値ごと） | 運用
需要（転換率） | 12%：運用a・14＋10=24台／15%：運用a・18＋11=28台／18%：運用a・20＋13=33台／21%：運用a・23＋16=38台／24%：運用a・28＋42=78台 | 運用は全範囲でa
自転車の比率 | 50%：運用a・16＋16=32台／55%：運用a・18＋16=33台／65%：運用a・21＋11=32台／70%：運用a・23＋10=33台 | 運用は全範囲でa
駅ポート容量 | 18台：運用a・14＋62=76台／25台：運用a・20＋13=33台／32台：運用a・20＋13=32台 | 運用は全範囲でa
手続き時間（秒） | 30秒：運用a・20＋13=33台（全範囲で同じ） | 運用は全範囲でa
歩行速度（km/h） | 4.0：運用a・20＋13=33台／5.5：運用a・20＋13=32台 | 運用は全範囲でa
車両単価 | ×0.7：運用a・20＋13=33台（全範囲で同じ） | 運用は全範囲でa
ポート初期費用 | ×0.5：運用a・20＋13=33台（全範囲で同じ） | 運用は全範囲でa
軽トラック費 | ×0.5：運用a・20＋13=33台（全範囲で同じ） | 運用は全範囲でa

## Slide 19
結果を左右する暫定値を確定させる
前提の確度と課題
Assumptions to Confirm
需要（転換率）が暫定
  低位12%・高位24%は仮置き。台数・費用に最も効く項目。
  東京都の協議会資料（環境から取得不可）の値に差し替えて再計算する。
気象倍率・出現日数が暫定
  国の資料を参考にした仮定値（要確認）。1か月の結果に影響。
  気象庁の平年値（久喜・鴻巣など近傍）での確認が必要。
利用実績・稼働率の差
  稼働率0.67回/台/日は他事例（1.9〜3.1）より低い。実績が無く検証できない。
  実証運用で利用記録をとり、時間帯別需要と車種比率を更新する。
ISSUE
01
ISSUE
02
ISSUE
03

## Slide 20
暫定値の確定 → 再計算 → 実証での検証
今後の進め方
Next Steps
東京都資料で転換率を確定し、全条件を再計算
需要の確定
STEP 01
config.yaml の demand_scenarios を差し替え、run_study.py・make_report.py を再実行。
住宅側3か所・運用a・駅ポート18〜32台
設計の確定
STEP 02
住宅の追加（現在230戸）に合わせてポート数と台数を見直す。
利用記録で需要・稼働率・電池交換を検証
実証で検証
STEP 03
記録をシミュレーションに戻し、台数と運用を更新する。

## Slide 21
詳細は docs/前提と出典.md、値はすべて config.yaml
主な前提値と出典
Assumptions
項目 | 値 | 状態
住宅 | 230戸（既存街区171戸・新規街区59戸） | 確定
調査 | 2023年アンケート 23人（目的・時間帯・車種希望Q16） | 確定
走行速度 | 自転車12.6 km/h・キックボード14.0 km/h（走行ログ実測） | 確定
ポート座標 | 駅西口ポート 36.113177,139.712318／モビリティステーション 36.111012,139.709442 | 確定
駅ポート | 1台1m×2m、基本25台（区画①18＋区画②7） | 確定
需要（転換率） | 低位12%・高位24%、旧10%・30% | 暫定
気象 | 雨・猛暑・強風・寒さの倍率と月別出現日数 | 要確認
新規街区の道路 | 計画図の区画道路（W6m）・歩行者専用通路（W2m）を地図に統合 | 確定
電池 | キックボード航続30km、20%未満で交換・4時間停止 | 仮定
費用 | 車両15万円・3年、維持1.5万円/年、ポート20万円・5年ほか | 仮定

## Slide 22
住宅側ポート3か所・運用a（夜1回の再配置）を推奨（代替乗車あり(ii)：他の車種があれば乗り、無ければ徒歩）。失敗率5%で、低位需要は自転車15＋キックボード10＝25台・駅ポート18台、高位需要は自転車24＋キックボード16＝40台・駅ポート32台。
日中のリバランス（b・c）が有利なのは一部の条件だけ。駅ポートが満車になると返却失敗で台数が急増するため、需要が高位に近ければ駅ポートを32台（区画②も2列）にする。
10回のばらつきは、低位需要で数台、駅ポートが満車になる高位需要では10台以上。計画は上側の値で見込むと安全。
需要（転換率）が結果を最も左右するため、東京都資料での確定と再計算を最優先で進める。
推奨案と次の一歩
まとめ
Summary
モビリティポート検討

## Slide 23
10回の中央値（最小–最大）。台数＝自転車＋キックボード合計
付録：全条件の結果（低位）
Appendix: All Conditions
代替 | 運用 | 駅容量 | 台数 充足80% | 台数 失敗5% | 台数 失敗1% | 月充足率(5%) | 返却失敗(5%) | 年間費用万円(5%)
なし(i) | a | 18 | 18（17–20） | 42（39–44） | 81（79–87）［7/10回達成］ | 95.6（94.0–99.1）% | 18.7（12.0–21.0）% | 419（395–433）
なし(i) | a | 25 | 18（17–19） | 33（30–33） | 49（46–52） | 95.5（93.8–96.6）% | 0.2（0.0–0.5）% | 352（329–355）
なし(i) | a | 32 | 18（17–19） | 32（30–33） | 46（42–50） | 95.4（93.8–96.6）% | 0.0% | 354（334–360）
なし(i) | a | 40 | 18（17–19） | 32（30–33） | 46（42–50） | 95.4（93.8–96.6）% | 0.0% | 360（340–366）
なし(i) | b | 18 | 20（20–23） | 51（46–60） | 未達 | 95.4（93.0–98.9）% | 32.1（28.6–40.7）% | 565（529–639）
なし(i) | b | 25 | 20（20–23） | 52（44–60） | 69（65–82） | 95.6（93.0–98.9）% | 9.3（4.5–17.3）% | 574（515–644）
なし(i) | b | 32 | 20（20–23） | 52（44–60） | 69（65–82） | 95.6（93.0–98.9）% | 0.3（0.0–2.7）% | 579（520–649）
なし(i) | b | 40 | 20（20–23） | 52（44–60） | 69（65–82） | 95.6（93.0–98.9）% | 0.0% | 585（526–655）
なし(i) | c | 18 | 20（19–23） | 51（46–60） | 未達 | 95.4（93.0–98.9）% | 32.1（28.6–40.7）% | 565（529–639）
なし(i) | c | 25 | 20（19–23） | 52（44–60） | 69（65–82） | 95.6（93.0–98.9）% | 9.3（4.5–17.3）% | 574（515–644）
なし(i) | c | 32 | 20（19–23） | 52（44–60） | 69（65–82） | 95.6（93.0–98.9）% | 0.3（0.0–2.7）% | 579（520–649）
なし(i) | c | 40 | 20（19–23） | 52（44–60） | 69（65–82） | 95.6（93.0–98.9）% | 0.0% | 585（526–655）
あり(ii) | a | 18 | 15（13–15） | 24（22–26） | 44（30–46） | 95.6（93.0–97.2）% | 2.0（0.2–3.9）% | 284（268–298）
あり(ii) | a | 25 | 15（13–15） | 24（22–26） | 34（29–39） | 96.1（93.1–98.1）% | 0.0% | 288（270–303）
あり(ii) | a | 32 | 15（13–15） | 24（22–26） | 34（29–39） | 96.1（93.1–98.1）% | 0.0% | 294（275–308）
あり(ii) | a | 40 | 15（13–15） | 24（22–26） | 34（29–39） | 96.1（93.1–98.1）% | 0.0% | 299（280–314）
あり(ii) | b | 18 | 15（13–15） | 27（25–29） | 54（44–72） | 96.0（93.5–98.0）% | 2.8（0.8–7.4）% | 357（328–374）
あり(ii) | b | 25 | 15（13–15） | 27（25–29） | 54（44–60） | 96.0（93.5–98.0）% | 0.0% | 362（334–379）
あり(ii) | b | 32 | 15（13–15） | 27（25–29） | 54（44–60） | 96.0（93.5–98.0）% | 0.0% | 367（339–384）
あり(ii) | b | 40 | 15（13–15） | 27（25–29） | 54（44–60） | 96.0（93.5–98.0）% | 0.0% | 373（344–390）
あり(ii) | c | 18 | 14（13–14） | 25（23–28） | 54（44–72） | 95.1（92.7–98.0）% | 2.3（0.4–5.5）% | 335（311–367）
あり(ii) | c | 25 | 14（13–14） | 25（23–28） | 54（44–60） | 95.1（92.7–98.0）% | 0.0% | 340（316–372）
あり(ii) | c | 32 | 14（13–14） | 25（23–28） | 54（44–60） | 95.1（92.7–98.0）% | 0.0% | 345（321–377）
あり(ii) | c | 40 | 14（13–14） | 25（23–28） | 54（44–60） | 95.1（92.7–98.0）% | 0.0% | 350（327–383）

## Slide 24
10回の中央値（最小–最大）。台数＝自転車＋キックボード合計
付録：全条件の結果（高位）
Appendix: All Conditions
代替 | 運用 | 駅容量 | 台数 充足80% | 台数 失敗5% | 台数 失敗1% | 月充足率(5%) | 返却失敗(5%) | 年間費用万円(5%)
なし(i) | a | 18 | 48（45–50） | 未達 | 未達 | — | — | —
なし(i) | a | 25 | 32（31–35） | 138（131–144）［2/10回達成］ | 未達 | 94.8（94.2–95.3）% | 48.2（47.8–48.6）% | 1,171（1,124–1,218）
なし(i) | a | 32 | 29（28–29） | 69（64–75） | 146（131–160）［6/10回達成］ | 96.7（95.8–98.3）% | 14.0（11.4–20.0）% | 644（608–695）
なし(i) | a | 40 | 29（28–29） | 49（46–51） | 82（78–98） | 96.0（95.0–97.6）% | 0.0（0.0–0.7）% | 497（474–512）
なし(i) | b | 18 | 48（45–50） | 未達 | 未達 | — | — | —
なし(i) | b | 25 | 32（31–35） | 138（131–144）［2/10回達成］ | 未達 | 95.4（95.0–95.8）% | 48.4（48.0–48.7）% | 1,273（1,224–1,321）
なし(i) | b | 32 | 30（29–32） | 88（83–130） | 141（140–142）［2/10回達成］ | 96.9（93.6–97.6）% | 30.6（25.3–45.0）% | 909（871–1,236）
なし(i) | b | 40 | 30（29–32） | 88（78–99） | 145（139–155）［4/10回達成］ | 96.9（93.7–97.6）% | 18.1（8.5–24.6）% | 921（834–1,017）
なし(i) | c | 18 | 48（45–50） | 未達 | 未達 | — | — | —
なし(i) | c | 25 | 31（29–35） | 138（131–144）［2/10回達成］ | 未達 | 95.4（95.0–95.8）% | 48.4（48.0–48.7）% | 1,273（1,224–1,321）
なし(i) | c | 32 | 29（28–31） | 88（83–130） | 141（140–142）［2/10回達成］ | 96.9（93.6–97.6）% | 30.6（25.3–45.0）% | 909（871–1,236）
なし(i) | c | 40 | 29（28–31） | 88（78–99） | 145（139–155）［4/10回達成］ | 96.9（93.7–97.6）% | 18.1（8.5–24.6）% | 921（834–1,017）
あり(ii) | a | 18 | 32（29–35） | 未達 | 未達 | — | — | —
あり(ii) | a | 25 | 26（24–27） | 78（54–84） | 132［1/10回達成］ | 96.6（94.6–98.2）% | 24.5（13.4–37.9）% | 713（536–758）
あり(ii) | a | 32 | 26（24–27） | 40（37–43） | 67（57–78） | 95.8（93.5–97.2）% | 0.8（0.3–2.0）% | 421（401–449）
あり(ii) | a | 40 | 26（24–27） | 40（37–43） | 52（50–57） | 95.5（93.5–97.3）% | 0.0% | 428（406–454）
あり(ii) | b | 18 | 32（29–35） | 未達 | 未達 | — | — | —
あり(ii) | b | 25 | 26（24–27） | 78（54–84） | 132［1/10回達成］ | 96.7（94.2–97.1）% | 24.6（14.0–36.4）% | 800（613–847）
あり(ii) | b | 32 | 26（24–27） | 42（40–48） | 118（81–150） | 95.7（94.3–98.2）% | 1.8（0.3–6.2）% | 502（461–556）
あり(ii) | b | 40 | 26（24–27） | 42（40–48） | 106（81–128） | 95.7（94.3–98.2）% | 0.0（0.0–0.5）% | 508（467–562）
あり(ii) | c | 18 | 32（29–35） | 未達 | 未達 | — | — | —
あり(ii) | c | 25 | 25（24–26） | 78（54–84） | 132［1/10回達成］ | 96.7（94.2–97.1）% | 24.6（14.0–36.4）% | 800（613–847）
あり(ii) | c | 32 | 25（24–26） | 41（34–44） | 118（81–150） | 95.9（92.8–97.8）% | 0.7（0.0–2.4）% | 486（422–510）
あり(ii) | c | 40 | 25（24–26） | 41（34–44） | 106（81–128） | 95.9（92.8–97.8）% | 0.0% | 492（428–516）

## Slide 25
10回の中央値（最小–最大）。台数＝自転車＋キックボード合計
付録：全条件の結果（旧10%）
Appendix: All Conditions
代替 | 運用 | 駅容量 | 台数 充足80% | 台数 失敗5% | 台数 失敗1% | 月充足率(5%) | 返却失敗(5%) | 年間費用万円(5%)
なし(i) | a | 18 | 16（15–17） | 31（30–37） | 63（52–70） | 96.1（94.5–97.5）% | 4.6（0.9–9.4）% | 331（324–375）
なし(i) | a | 25 | 16（15–17） | 29（27–31） | 42（38–47） | 95.7（94.7–97.1）% | 0.0% | 322（305–334）
なし(i) | a | 32 | 16（15–17） | 29（27–31） | 42（38–47） | 95.7（94.7–97.1）% | 0.0% | 327（310–339）
なし(i) | a | 40 | 16（15–17） | 29（27–31） | 42（38–47） | 95.7（94.7–97.1）% | 0.0% | 333（316–345）
なし(i) | b | 18 | 20（19–20） | 44（44–49） | 70（63–76）［8/10回達成］ | 96.0（93.4–98.7）% | 25.2（20.6–28.3）% | 509（502–541）
なし(i) | b | 25 | 20（19–20） | 44（44–49） | 62（57–66） | 96.0（93.4–98.7）% | 3.4（1.7–6.1）% | 514（507–546）
なし(i) | b | 32 | 20（19–20） | 44（44–49） | 62（57–66） | 96.0（93.4–98.7）% | 0.0% | 519（512–551）
なし(i) | b | 40 | 20（19–20） | 44（44–49） | 62（57–66） | 96.0（93.4–98.7）% | 0.0% | 525（517–557）
なし(i) | c | 18 | 19（18–20） | 44（44–49） | 70（63–76）［8/10回達成］ | 96.0（93.4–98.7）% | 25.2（20.6–28.3）% | 509（502–541）
なし(i) | c | 25 | 19（18–20） | 44（44–49） | 62（57–66） | 96.0（93.4–98.7）% | 3.4（1.7–6.1）% | 514（507–546）
なし(i) | c | 32 | 19（18–20） | 44（44–49） | 62（57–66） | 96.0（93.4–98.7）% | 0.0% | 519（512–551）
なし(i) | c | 40 | 19（18–20） | 44（44–49） | 62（57–66） | 96.0（93.4–98.7）% | 0.0% | 525（517–557）
あり(ii) | a | 18 | 13（12–14） | 22（21–24） | 30（28–42） | 96.2（94.5–97.9）% | 0.3（0.0–0.7）% | 265（257–279）
あり(ii) | a | 25 | 13（12–14） | 22（21–24） | 30（28–34） | 96.2（94.5–97.9）% | 0.0% | 270（263–284）
あり(ii) | a | 32 | 13（12–14） | 22（21–24） | 30（28–34） | 96.2（94.5–97.9）% | 0.0% | 275（268–289）
あり(ii) | a | 40 | 13（12–14） | 22（21–24） | 30（28–34） | 96.2（94.5–97.9）% | 0.0% | 280（273–294）
あり(ii) | b | 18 | 13（12–14） | 28（24–39） | 49（38–61） | 94.8（93.3–97.8）% | 2.8（0.5–13.4）% | 360（325–463）
あり(ii) | b | 25 | 13（12–14） | 28（24–39） | 49（38–55） | 94.8（93.3–97.8）% | 0.0（0.0–0.7）% | 365（330–468）
あり(ii) | b | 32 | 13（12–14） | 28（24–39） | 49（38–55） | 94.8（93.3–97.8）% | 0.0% | 370（335–473）
あり(ii) | b | 40 | 13（12–14） | 28（24–39） | 49（38–55） | 94.8（93.3–97.8）% | 0.0% | 376（340–479）
あり(ii) | c | 18 | 12（11–12） | 28（22–39） | 49（38–61） | 95.1（93.3–96.7）% | 2.8（0.2–13.4）% | 361（310–463）
あり(ii) | c | 25 | 12（11–12） | 28（22–39） | 49（38–55） | 95.1（93.3–96.7）% | 0.0（0.0–0.7）% | 366（315–468）
あり(ii) | c | 32 | 12（11–12） | 28（22–39） | 49（38–55） | 95.1（93.3–96.7）% | 0.0% | 371（320–473）
あり(ii) | c | 40 | 12（11–12） | 28（22–39） | 49（38–55） | 95.1（93.3–96.7）% | 0.0% | 377（326–479）

## Slide 26
10回の中央値（最小–最大）。台数＝自転車＋キックボード合計
付録：全条件の結果（旧30%）
Appendix: All Conditions
代替 | 運用 | 駅容量 | 台数 充足80% | 台数 失敗5% | 台数 失敗1% | 月充足率(5%) | 返却失敗(5%) | 年間費用万円(5%)
なし(i) | a | 18 | 161（143–192）［9/10回達成］ | 未達 | 未達 | — | — | —
なし(i) | a | 25 | 48（46–51） | 未達 | 未達 | — | — | —
なし(i) | a | 32 | 36（34–45） | 164（156–193） | 未達 | 96.6（95.3–97.6）% | 46.3（45.5–47.8）% | 1,387（1,330–1,595）
なし(i) | a | 40 | 34（34–36） | 70（64–90） | 182（161–196）［7/10回達成］ | 96.2（95.1–97.3）% | 7.8（4.9–19.9）% | 661（613–818）
なし(i) | b | 18 | 161（143–192）［9/10回達成］ | 未達 | 未達 | — | — | —
なし(i) | b | 25 | 48（46–51） | 未達 | 未達 | — | — | —
なし(i) | b | 32 | 36（34–45） | 164（156–193） | 未達 | 96.2（94.2–98.4）% | 46.9（45.2–47.8）% | 1,512（1,455–1,718）
なし(i) | b | 40 | 36（34–43） | 106（100–168） | 190［1/10回達成］ | 96.5（95.2–97.5）% | 27.3（20.3–39.4）% | 1,088（1,033–1,555）
なし(i) | c | 18 | 161（143–192）［9/10回達成］ | 未達 | 未達 | — | — | —
なし(i) | c | 25 | 48（46–51） | 未達 | 未達 | — | — | —
なし(i) | c | 32 | 34（32–45） | 164（156–193） | 未達 | 96.2（94.2–98.4）% | 46.9（45.2–47.8）% | 1,512（1,455–1,718）
なし(i) | c | 40 | 34（32–43） | 106（100–168） | 190［1/10回達成］ | 96.5（95.2–97.5）% | 27.3（20.3–39.4）% | 1,088（1,033–1,555）
あり(ii) | a | 18 | 123（101–188） | 未達 | 未達 | — | — | —
あり(ii) | a | 25 | 33（32–36） | 未達 | 未達 | — | — | —
あり(ii) | a | 32 | 31（30–32） | 58（52–88） | 164［1/10回達成］ | 96.8（93.6–97.7）% | 11.9（7.4–29.9）% | 576（522–816）
あり(ii) | a | 40 | 31（30–32） | 47（44–50） | 70（63–87） | 96.1（93.7–97.5）% | 0.6（0.0–1.0）% | 487（463–511）
あり(ii) | b | 18 | 123（101–188） | 未達 | 未達 | — | — | —
あり(ii) | b | 25 | 33（32–36） | 未達 | 未達 | — | — | —
あり(ii) | b | 32 | 31（30–32） | 58（52–88） | 164［1/10回達成］ | 96.8（94.0–97.2）% | 10.8（6.9–28.5）% | 654（578–924）
あり(ii) | b | 40 | 31（30–32） | 52（45–55） | 152（107–188）［7/10回達成］ | 95.2（91.8–97.4）% | 1.5（0.0–3.1）% | 589（503–625）
あり(ii) | c | 18 | 123（101–188） | 未達 | 未達 | — | — | —
あり(ii) | c | 25 | 33（32–34） | 未達 | 未達 | — | — | —
あり(ii) | c | 32 | 30（30–31） | 57（52–88） | 164［1/10回達成］ | 96.6（94.0–97.2）% | 11.2（6.2–28.5）% | 638（584–924）
あり(ii) | c | 40 | 30（30–31） | 46（43–55） | 152（107–188）［7/10回達成］ | 95.4（94.5–97.5）% | 0.3（0.0–2.1）% | 533（500–630）